ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку респираторов

Поставляемый товар:

Респиратор Р-2.

Назначение:

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли (РП).

Особые условия:

Поставляемая продукция  должна пройти все стадии постановки на производство согласно  ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Респираторы приобретаются на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Комплект поставки:

- Респиратор – 1 шт.;

- Пакет для хранения респиратора – 1 шт.;

- Памятка по пользованию респиратором – 1 шт.;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса респиратора, не более 60г ;

- Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М-5-Н, П, Д ГОСТ 3647-80), не более 0,05 %;

- Начальное сопротивление респиратора дыханию на вдохе при объемном расходе воздуха

30 дм3/мин, не более 88 Па;

- Гарантийный срок хранения в заводской упаковке,  7 лет;

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 40 °С;

- Респиратор выпускается трех ростов: первый, второй, третий.

Дата изготовления – 1 кв. 2014 год.

Особенности конструкции:

Покрывной слой респиратора – спанбонд.

Особенности маркировки:

На растягивающейся ленте оголовья должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, наименование изделия, дата изготовления (квартал – римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами).

Особенности упаковки:

Респиратор упаковывается в пакет вакуумным способом, памятка оборачивается вокруг изделия.

Поставка респираторов производится в заводской упаковке – ящике. Для целей МЧС России в каждом ящике должно быть 170 шт. респираторов в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 51 шт., 2 рост – 85 шт., 3 рост – 34 шт.

Особенности поставки:

Партия респираторов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара.