Газодымозащитный комплект ГДЗК-У.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газодымозащитных комплектов

(самоспасателей фильтрующих)

Поставляемый товар:

Газодымозащитный комплект.

Назначение:

Газодымозащитный комплект предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера, при объемной доле кислорода в воздухе не менее 17 %. Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от продуктов горения, в том числе: оксида углерода, фосгена, хлорциана, хлористого водорода, цианистого водорода, акролеина, ацетонитрила, диметиламина, хлорпикрина, фтористого водорода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, хлора, диоксида азота, циклогексана, радиоактивного йода, радиоактивного йодистого метила для эвакуации из помещений.

Соответствие самоспасателей требованиям нормативных документов:

1. Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

2. ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»:

Комплект поставки:

- Рабочая часть (капюшон с полумаской, фильтрующе-поглощающей коробкой, шейным обтюратором регулируемым оголовьем) - 1 шт.;

- Пакет для герметичного упаковывания рабочей части – 1 шт.;

- Сумка из огнестойкого материала – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 экз. на изделие;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика поставляемого товара:

1. Температурный диапазон эксплуатации:

- для защиты от продуктов горения при пожарах - от 0 до плюс 40ºС;

- для защиты от ОХВ и аэрозолей – от минус 40 до плюс 40ºС;

- сохраняет защитные свойства при воздействии температуры плюс 200 ºС

в течение 1 мин и открытого пламени с температурой 800±50 ºС в течение 5 сек.

2. Начальное сопротивление дыханию постоянному потоку воздуха на вдохе

при расходе 30 дм3/мин, не более – 284 Па.

3. Суммарный коэффициент подсоса и проницаемости

по стандартному масляному туману, не более – 1%.

4. Масса комплекта, не более:

- без сумки  - 650 г;

- с сумкой – 1000 г.

5. Гарантийный срок хранения в режиме ожидания применения, не менее - 5 лет.

6. Должна быть обязательная проверка на герметичность каждой партии продукции.

Дата изготовления – 1 кв. 2014 год.

Особенности маркировки:

Маркировка на этикетке крышки сумки содержит пояснительные надписи и фотографии по правилам эксплуатации комплекта.

Маркировка на этикетке дна сумки содержит следующие данные:

- обозначение изделия;

- назначение изделия;

- марка самоспасателя: «марка - универсальный»

- товарный знак продукции;

- знак обращения на рынке;

- обозначение ТУ

- обозначение «ГОСТ Р 22.9.09-2005»

- обозначение «ГОСТ Р 53261-2009»;

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;

- наименование и концентрация  ОХВ, от которых обеспечивается защита в течение 30 мин;

- идентификация организации-изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления

- срок годности.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- сертификатом на соответствие требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от22.07.2008 №123-ФЗ);

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации МЧС России;

- сертификатом соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.