ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дополнительных патронов к гражданским противогазам

Поставляемый товар:

Дополнительный патрон ДПГ-3 к гражданским противогазам.

Назначение:

Дополнительный патрон  предназначен для комплектации гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В и детских противогазов ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш с целью расширения области их применения.

Противогаз в комплекте с ДПГ-3 обеспечивает дополнительную защиту от аварийно химически опасных веществ (АХОВ): аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, фурфурола, этилмеркаптана, сероводорода и хлористого водорода.

Особые условия:

Поставляемая продукция  должна пройти все стадии постановки на производство согласно  ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Дополнительные патроны приобретаются на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Комплект поставки:

- Дополнительный патрон в цельнометаллическом корпусе в едином исполнении – 1 шт.;

- Соединительная трубка – 1 шт. (по согласованию с потребителем);

- Вставка -1 шт.;

- Колпачок – 1 шт.;

- Заглушка – 1 шт.;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации -1 экз. на каждый ящик;

- Паспорт -1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса комплекта патрона, не более 350 г;

- Сопротивление дыханию на вдохе при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин, не более 98 Па;

- Нормируемое время защитного действия по тест-веществу (аммиаку при концентрации 5,0 мг/дм3),

не менее  50 мин;

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40  до плюс 40ºС;

- Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, 10 лет.

Дата изготовления – 1 кв. 2014 год.

Особенности конструкции:

Соответствовать приказу МЧС РФ от 27.05. 2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Материал фильтрующе – поглощающей коробки должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты. Резьбовые соединения комплектующих деталей дополнительного патрона должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Особенности маркировки:

На цилиндрической части патрона наносится наименование изделия, условное обозначение предприятия - изготовителя, квартал римскими цифрами, две последние цифры года снаряжения и номер партии. На конусной части патрона со стороны горловины методом штамповки изнутри наносится наименование предприятия-изготовителя побуквенно. На донной части патрона методом штамповки изнутри наносится код предприятия- изготовителя и год изготовления (две последние цифры года изготовления).

Особенности упаковки:

Поставка патронов производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть 40 шт. дополнительных патронов с соединительной трубкой. В случае заказа дополнительных патронов без соединительной трубки - 60шт.

Особенности поставки:

Партия дополнительных патронов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара Заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара.