ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов детских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогазы детские фильтрующие ПДФ-2.

Назначение:

Противогазы детские фильтрующие предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, а также школьного возраста старше 7 лет от:

- отравляющих веществ вероятного противника (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Особые условия:

Поставляемая продукция  должна пройти все стадии постановки на производство согласно  ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Противогазы приобретается на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

-  Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств».

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

Комплект поставки:

- Коробка фильтрующе – поглощающая (ФПК) цельнометаллическая в едином исполнении - 1шт.;

- Лицевая часть – 1шт.;

- Коробка с незапотевающими пленками– 1шт.;

- Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

- Памятка по обращению с противогазом – 1шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на ящик;

- Формуляр на изделие – 1экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса противогаза в комплекте без сумки, не более 850 г ;

- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, не более 290 г ;

- Коэффициент проницаемости по СМТ, % (без контроля на струйку), менее 2,0 · 10 -4 ;

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть , % не более 1,0 · 10 -4 ;

- Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 дм3 /мин, - не более 18  мм  вод. ст. (176,4 Па)

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС;

- Гарантийный срок хранения противогаза,  12 лет;

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам,  не менее:

- циан водорода при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин;

- циан хлористый при концентрации 5 мг/дм3 – 18 мин.

Дата изготовления – 1 кв. 2014 год.

Особенности конструкции:

Соответствовать приказу МЧС РФ от 27.05. 2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Материал фильтрующе – поглощающей коробки должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Особенности маркировки:

На цилиндрической части ФПК наносится наименование изделия, условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал - римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами) номер партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя, и две последние цифры года изготовления. На конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки изнутри наносится наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

Особенности упаковки:

Поставка противогазов производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть 30 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте:

- для детей дошкольного возраста: 1 рост – 12 шт., 2 рост – 18 шт.;

- для детей школьного возраста: 2 рост – 15 шт., 3 роста – 15 шт.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара.